关于民用建筑外墙外保温限制使用无机轻集料砂浆保温系统的通知

（征求意见稿）

各区、县（市）住建局、钱塘新区管委会，各有关单位：

为保障我市民用建筑节能工程质量安全，减少无机轻集料砂浆保温系统在建筑外墙外保温工程应用中出现问题，推进城市建设高品质和高质量发展，根据我市外墙外保温使用无机轻集料砂浆保温系统后发生的实际情况，现就我市民用建筑外墙保温管理工作有关事项通知如下。

- 鼓励建设、设计、施工等单位在民用建筑外墙保温

工程中优先采用外墙自保温、复合保温和装配式新型外墙保温系统技术，不断提高建筑围护结构质量安全和使用寿命。

- 外墙外保温使用无机轻集料砂浆保温系统的，建筑

高度不应大于27m，其保温层厚度不应大于25mm，且保温层和找平层的总厚度不应大于45mm，装饰面不应使用面砖粘结饰面构造。

三、设计单位和节能评估单位应按照本通知规定开展民用建筑设计方案节能设计专篇和节能评估文件的编制，明确外墙保温的具体做法。建设主管部门应按照本通知规定开展节能审查。图审机构应根据节能审查意见对外墙保温节能设计进行施工图设计审查。

已通过节能审查且外墙外保温仍使用无机轻集料砂浆保温系统，鼓励建设、设计单位变更节能设计，或采用分隔缝、托架等具体构造措施预防保温系统开裂、空鼓、变形、渗水、脱落等现象发生。

四、外墙外保温使用无机轻集料砂浆保温系统的，各方主体应严格按照以下规定执行：

1.建设、设计、施工、监理、检测等单位应严格按照现行工程建设标准《无机轻集料砂浆保温系统应用技术规程》（DB33/T1054）进行质量控制与质量检验。

2.实施过程中应明确并落实建设工程五方责任主体及保温系统供应商的质量责任。

3.施工单位应在工程施工现场应制作样本墙，样板墙检验合格后方可大面积施工。

4.对我市外墙外保温大量使用无机轻集料砂浆保温系统的保障性住房工程，建设单位应专项进行研究，提出后续工程质量的管控措施。

- 外墙保温应严格执行《民用建筑节能条例》有关规

定，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务。

六、本市建设、设计、节能评估、图审、施工、监理、检测等单位应根据各自职责做好本通知的贯彻执行工作。市和区、县（市）建设主管部门、建设工程质量安全监督等机构应根据各自职责，加强此项工作的监督管理。对于外墙保温使用新技术、新材料的，建设主管部门和建设工程质量安全监督应加强应用情况的跟踪监督。

七、本通知自发文之日起执行。

杭州市城乡建设委员会

2019年12月20日